СОГЛАСОВАНА 	УТВЕРЖДЕНА
письмом ЦК профсоюза 	постановлением
работников строительства 	Госстроя России
и промышленности строительных от 	22 ноября 1993г.
материалов России 	№ 18-48
от 2 сентября 1993г.
№ 309-4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗЕМЛЕКОПОВ ТОИ Р-66-05-93

Дата введения 01.01.94

Землекопы при производстве работ  согласно  имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкций по  охране труда для работников строительства, строительной индустрии и промышленности строительных материалов", настоящей типовой инструкции,  разработанной с учетом строительных норм и правил  Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования и технологической оснастки.

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы землекопы обязаны:

а) предъявить  руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;

б) надеть каску, спецодежду и спецобувь установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у бригадира  или руководителя  и пройти инструктаж на рабочем месте.

После получения задания  у бригадира или руководителя землекопы обязаны:

а) подготовить  необходимые средства индивидуальной защиты (виброзащитные перчатки и защитные  очки - при  рыхлении грунта с помощью отбойного молотка и работе с другим пневмоинструментом);

б) проверить  рабочее  место  и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать оборудование, инструмент и  технологическую оснастку, необходимые при выполнении  работ, проверить  их  исправность и соответствие требованиям безопасности.

3. Землекопы  не  должны  приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности;

а)  неисправностях   технологической    оснастки, средств защиты работающих  или  инструмента, указанных в  инструкции  завода-изготовителя, при которых не допускается их применение;

б) несвоевременном  проведении  очередных испытаний (техническом осмотре) технологической  оснастки, инструмента, приспособлений;

в) несвоевременном  проведении очередных  испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

д) неустойчивости откосов  грунта  или  креплений стенок выемок, наличии обнажившихся на откосах валунов, глыб, камней, находящихся в неустойчивом состоянии.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работы, а при невозможности этого землекопы  обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

3.Землекопы при разработке грунта в выемках котлованов, траншеях, колодцах  обязаны выполнять следующие требования безопасности:

а) разработка  грунта  в  выемках с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину  не  более, м:

1 - в  насыпных песчаных и крупнообломочных грунтах; 1,25 - в супесях; 1,5 - в суглинках и глинах;

б) разработка грунта в выемках глубиной более указанной допускается с устройством соответствующих, предусмотренных  технологической  картой, откосов или установкой креплений их стенок.

5. При установке креплений стенок в выемках грунта землекопы обязаны выполнять следующие требования:

а) верхняя часть креплений должна быть выше бровки выемки не менее чем на 0,15м;

б) устанавливать  крепления следует в направлении сверху вниз по мере разработки выемки  на  глубину  не более 0,5м;

в) стойки креплений следует устанавливать не реже чем через каждые 1,5м;

г) распорки  креплений  следует размещать одну от другой по вертикали на  расстоянии  не  более  1м,  на концы распорок (сверху и снизу) закреплять фиксирующие бобышки;

д) в грунтах естественной влажности, кроме песчаных, толщина досок должна быть не менее 4 см, а зазоры между досками - не более 0,15м. В грунтах повышенной влажности и в сыпучих грунтах доски толщиной не менее 5 см следует располагать без зазоров;

е) в случае  образования  вывалов  или  обрушений грунта это место после установки крепления следует засыпать грунтом;

ж) при  сильном притоке грунтовых вод или наличии водонасыщенных расплывающихся грунтов (плывунов)  следует устраивать искусственное водопонижение или шпунтовое крепление. Шпунт следует забивать в водонепроницаемый  грунт на глубину, указанную в паспорте крепления, но не менее 0,75м.

6. Разработку  грунта  в выемках следует осуществлять послойно, не допускается производить эти работы "подкопом", с образованием "козырьков".

В случае образования "козырьков" вследствие обвала  грунта землекопы обязаны принять меры по обеспечению устойчивости грунта.

7. Землекопам  не  допускается находиться или выполнять работы в зоне действия экскаватора на расстоянии  менее  10м  от места действия его ковша. Очищать ковш от налипшего грунта следует только при  опущенном положении ковша.

8. При извлечении грунта из выемок с помощью  бадей  или  других емкостей в выемках следует устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работников в  выемке во время подъема или спуска бадей.

9. Разборку креплений  стенок  в  выемках  грунта землекопы  обязаны  производить  в  направлении  снизу вверх по мере возведения подземных строительных  конструкций  или прокладки подземных коммуникаций и обратной засыпки их грунтом.  В грунтах естественной  влажности допускается одновременное удаление креплений не более чем на 0,5м  (трех досок) по высоте, а в грунтах повышенной влажности и сыпучих грунтах - не более 0,2м (одной  доски).  При  удалении досок следует соответственно  переставлять распорки по мере установки новых. В случаях, когда разборка креплений может повлечь за собой деформацию существующих зданий и сооружений, крепление следует частично или полностью оставлять в грунте.

10. Погрузку грунта в автосамосвалы следует  производить со стороны заднего или бокового борта. Нахождение людей между землеройной машиной и  транспортным средством не допускается.

11. Выполнение земляных  работ  в  охранной  зоне подземных  коммуникаций разрешается только при наличии оформленного наряда-допуска в присутствии представителя организации, эксплуатирующей коммуникации, попадающие в зону производства земляных  работ. Использовать при этом инструмент  ударного  действия (лом, кирки, клинья и инструмент с электро- и пневмоприводом) для рыхления грунта в  непосредственной близости (ближе 0,25м) от коммуникаций не допускается.

12. Производство работ в выемках с откосами, разработанных в зимнее время,  с наступлением оттепели, а также подвергшихся обогреву грунта или  действию длительных  атмосферных осадков, разрешается только после осмотра мастером или  производителем  работ  состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах образования "козырьков" или трещин (отслоений), а при необходимости - дополнительного раскрепления.

13. При разработке грунта в зимнее время землекопы обязаны выполнять следующие требования:

а) при  механическом  рыхлении  мерзлого грунта (клин-молотом, шар-молотом) землекопам следует находиться в радиусе не менее 20м от места рыхления;

б) в случае необходимости выполнения работ по электропрогреву мерзлого грунта не допускается  пребывание работников на участках прогреваемой площади, находящихся  под  напряжением. При этом разрешается приближаться на расстояние не менее 3м от контура прогреваемого участка, который должен быть огражден, вывешены предупредительные надписи  и  сигналы, а в темное время суток - сигнальное  освещение;

в) разработка  грунта  на участке  с  применением электропрогрева допускается только после снятия электрического напряжения и освобождения участка от проводов;

г) разработка грунта в выемках без креплений разрешается только до уровня промерзания грунта (не более 0,5м), при  этом состояние стенок необходимо постоянно контролировать. Разработка грунта в выемках ниже указанного уровня допускается только с установкой креплений стенок.

14. Разработка грунта в опускных колодцах  допускается при выполнении следующих требований безопасности:

а) работу  выполнять  только под непосредственным руководством мастера или производителя работ;

б) под  ножом опускного колодца разработку грунта следует осуществлять только вручную. Не  допускается разрабатывать грунт более чем на 1м ниже кромки ножа опускного колодца, при этом порядок разработки грунта и удаления подкладок из-под ножа должен  обеспечивать его равномерное и симметричное оседание;

в) подъем и опускание землекопов из опускного колодца допускается только по установленным  внутри  колодца навесным лестницам (не менее двух);

г) при перемещении грунта в бадьях или  грейфером при помощи грузоподъемного крана землекопы должны находиться под защитным козырьком, установленным по всему периметру колодца, с противоположной  стороны от места перемещения грунта, а движение бадьи - осуществлять  по  специальным направляющим;

д) при необходимости использования у колодца сигнальщика он должен находиться на площадке с ограждением, установленной вне зоны работы грейфера.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

15. В  случае  обнаружения при производстве работ подземных коммуникаций или взрывоопасных материалов, не указанных производителем или бригадиром, разработку грунта следует остановить и выйти из опасной зоны, поставив в известность руководителя работ. К работе можно приступать только после получения  соответствующего разрешения.

16. При появлении в откосах выемок, признаков сдвига или сползания грунта, землекопам следует незамедлительно остановить выполнение работ и  выйти  из опасной зоны до выполнения мероприятий, обеспечивающих устойчивость откосов.

Требования безопасности по окончании работы

По окончании рабочего дня землекопы обязаны:

а) осмотреть состояние стенок выемок и  в  случае обнаружения неустойчивости откосов выполнить необходимые мероприятия по их закреплению;

б) очистить берму выемки от разработанного грунта;

в) убедиться в отсутствии на откосах выемки комьев, глыб грунта, при их обнаружении их следует удалить;

г) инструмент,  оснастку и другие приспособления,

применяемые в процессе выполнения задания, очистить от грунта и убрать в отведенное место;

д) спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты очистить и убрать в предназначенное для их хранения место;

е) если  не закончена работа в колодце или шурфе, закрыть или оградить их, в темное время суток включить сигнальное освещение;

ж) о всех недостатках или неполадках во время выполнения работы сообщить бригадиру или руководителю.