СОГЛАСОВАНА 	УТВЕРЖДЕНА
письмом ЦК профсоюза 	постановлением
работников строительства 	Госстроя России
и промышленности строительных 	от 22 ноября 1993г.
материалов России 	№ 18-48
от 2 сентября 1993г.
№ 309-4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ГАЗОСВАРЩИКОВ (ГАЗОРЕЗЧИКОВ)

ТОИ Р-66-06-93

Дата введения 01.01.94

Газосварщики (газорезчики) (далее -  "газосварщики") при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования  безопасности, изложенные в "Типовой инструкции по охране труда для работников строительства,  строительной индустрии и промышленности  строительных материалов", настоящей типовой инструкции, разработанной  с  учетом  строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций  заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования и технологической оснастки.

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы газосварщик обязан:

а) предъявить  руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;

б) надеть каску,  спецодежду,  спецобувь установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте.

После получения задания  у бригадира или руководителя работ газосварщик обязан:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (асбестовые или брезентовые нарукавники  - при производстве потолочной сварки, защитные очки, шланговый противогаз - при сварке или резке  цветных металлов);

б) проверить рабочее место и подходы  к  нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать инструмент,  оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении  работ, проверить  их  исправность  и соответствие требованиям безопасности;

г) проверить устойчивость свариваемых или разрезаемых деталей и конструкций;

д) убедиться  в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов.

3. Газосварщик не должен приступать к работе  при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправности горелки или редуктора (неплотности примыкания накидной гайки редуктора, неисправности вентиля горелки);

б) неисправности  манометра на редукторе (отсутствии клейма о ежегодном испытании или несвоевременном проведении очередных испытаний, разбитом  стекле или корпусе, неподвижности стрелки при подаче газа в редукторе);

в) нарушении целостности баллона (наличие трещин или вмятин), а также отсутствии на баллоне с газом клейма с датой испытания;

г) неисправности водяного затвора ацетиленового генератора, а также наличии других неисправностей, указанных в инструкции завода-изготовителя по его эксплуатации, при которых не допускается применение генератора;

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

е) отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных  на  высоте 1,3 м и более, в оборудованных систем доступа к ним;

ж) отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях;

з) наличии  в зоне работы взрывопожароопасных материалов. Обнаруженные нарушения требований  безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работы, а при невозможности сделать это газосварщик  обязан  сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

4. В процессе работы газосварщик обязан соблюдать следующие требования безопасности:

а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными  материалами. Перегибать и переламывать шланги не допускается;

б) перед  зажиганием  горелки  следует  проверить правильность перекрытия вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего ацетиленовый, а при тушении - наоборот);

в) во  время  перерывов  в  работе горелка должна быть потушена и вентили на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается;

г) во  избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой;

д) емкости, в которых находились горючие жидкости или кислород, разрешается сваривать (резать)  только после их очистки, промывки и просушки. Запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппарата сосудов и трубопроводов под давлением;

е) во  избежание  отравления  окисью  углерода, а также образования взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только ацетилена без кислорода;

ж) свариваемые  (разрезаемые) конструкции и изделия  должны  быть очищены от краски, масла, окалины  и грязи с целы) предотвращения  разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями газа;

з) свариваемые конструкции до начала сварки должны быть закреплены, а при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов конструкций;

и) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала ацетиленовый, затем кислородный вентили, после чего охладить  горелку  в чистой воде;

к) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается.

5. При  газопламенных работах в закрытых емкостях или полостях конструкций газосварщик обязан  выполнять следующие требования:

а) использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в особых случаях  -  шланговые  противогазы;

б) размещать ацетиленовые генераторы и газовые баллоны вне емкостей;

в) выполнять работы со страхующими, которые должны находиться вне емкости и держать один конец веревки, второй  конец должен быть прикреплен к предохранительному поясу газосварщика;

г) провести проверку загазованности в колодцах, тоннелях и других местах возможного скопления взрывопожароопасных газов до начала производства работ;

д) не допускать одновременно  производства  газопламенных и электросварочных работ.

6. При работе с карбидом кальция газосварщик обязан выполнять следующие требования безопасности:

а) хранить барабаны с карбидом на стеллажах в сухом, закрытом, но хорошо проветриваемом помещении, защищенном от проникновения влаги; запрещается хранить карбид кальция в подвальных помещениях и около рабочего места газосварщика;

б) в  случае  возникновения  пожара  в помещении, где хранится карбид кальция, тушить огонь следует  сухим песком или углекислотными огнетушителями. Запрещается при тушении использовать воду;

в) вскрывать  крышки барабанов с карбидом кальция латунным зубилом и деревянным молотком либо  специальным ножом; для предупреждения искрообразования барабан в местах вскрытия необходимо покрыть  слоем солидола толщиной 2 - 3мм;

г) размельчать крупные куски карбида латунным молотком; при дроблении необходимо находиться под навесом, пользоваться респиратором (противогазом) и защитными очками;

д) переносить куски карбида в герметически закрываемой таре.

7. При использовании газовых баллонов газосварщик обязан выполнять следующие требования безопасности:

а) хранение, перевозка и  выдача газовых баллонов должны осуществляться  лицами, прошедшими  обучение  по обращению с ними; перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в  предохранительных  колпаках  на специальных тележках, контейнерах  или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения  баллонов;

б) хранить  газовые баллоны - в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих доступ   посторонних лиц;

в) производить отбор кислорода из баллона до  минимально допустимого остаточного давления -  0,5 атм; отбор ацетилена (в зависимости от температуры наружного воздуха) до остаточного давления 0,5 - 3 атм;

г) применять  кислородные  баллоны,  окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые - в белый.

8. При эксплуатации ацетиленовых  газогенераторов газосварщик  обязан выполнять следующие требования безопасности;

а) генераторы должны  быть установлены на специальные  металлические  поддоны строго вертикально; запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы в проходах, на лестничных площадках, а также в эксплуатируемых помещениях:

б) куски карбида кальция, загружаемые  в  генератор, должны быть не менее 2мм. При загрузке генератора необходимо надевать резиновые перчатки;

в) для  определения  мест утечки газа следует использовать мыльный раствор, не допускается использовать генератор, имеющий утечку газа;

г) перед пуском генератора и через каждые 2ч  работы  необходимо проверять уровень воды в водяном затворе; работать с генератором, водяной затвор которого не заполнен водой или не исправен, не допускается;

д) перед приближением к  генератору  менее чем на 10 м следует  убедиться, что  рукавицы и спецодежда не тлеют в результате попадания на них искр;

е) карбидный ил следует высыпать в иловую яму, находящуюся вдали от транспортных путей и жилых районов.

9. При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей газосварщик обязан  выполнять следующие требования:

а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в красный цвет;

б) не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на рабочем месте;

в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым зажиганием выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов  и воздуха.

10.При выполнении газопламенных работ на действующих предприятиях, где установлен режим огневых работ, следует выполнять требования нормативных документов, утвержденных Госгортехнадзором России.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

11.При обнаружении неисправности оборудования для газопламенных работ (генератора, баллонов, редуктора, резака и т.п.) газосварщик обязан прекратить производство работ в не возобновлять их до устранения неисправности.

12. В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, перенести баллоны, шланги и другое оборудование на безопасное расстояние от места загорания и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. После этого газосварщик должен принять участие в тушении пожара. Пламя следует тушить углекислотными огнетушителями, асбестовыми  покрывалами, песком  или сильной струей воды.

13. При потере устойчивости свариваемых (разрезаемых) изделий и конструкций работы следует прекратить и сообщить о случившемся  бригадиру  или  руководителю работ.  После этого газосварщик должен принять участие в работах по предотвращению обрушения конструкций.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания работы газосварщик обязан:

а) потушить горелку;

б) привести в порядок рабочее место;

в) убрать газовые баллоны, шланги и другое  оборудование в отведенные для них места;

г) разрядить генератор, для чего следует  очистить его от ила и промыть волосяной щеткой;

д) убедиться в отсутствии очагов  загорания;  при их наличии - залить их водой;

е) обо  всех  нарушениях  требований  безопасности, имевших место в процессе работы, сообщить бригадиру или руководителю.