СОГЛАСОВАНА 	УТВЕРЖДЕНА
письмом ЦК профсоюза 	постановлением
работников строительства 	Госстроя России
и промышленности строительных от 	22 ноября 1993Г.
материалов России 	N 16-48
от 2 сентября 1993г.
N 309-4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ

ТОИ Р-66-07-93

Дата введения 01.01.94

Каменщики при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкции по  охране труда для работников строительства, строительной индустрии и промышленности строительных  материалов", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил  Российской Федерации, а также требования инструкций  заводов-изготовителей по эксплуатации технологической оснастки, оборудования и инструмента, применяемых во время работы.

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы каменщики обязаны:

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте.

2. После получения задания у бригадира или руководителя каменщики обязаны:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подготовить технологическую оснастку,  инструмент, необходимые при выполнении работы, проверить их соответствие требованиям безопасности.

3. Каменщики не должны приступать  к  выполнению работы при:

а) неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

в) несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты  работающих, установленного заводом-изготовителем;

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

д) нарушении  устойчивости  конструкций  зданий и сооружений.

Обнаруженные нарушения требований  безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это каменщики  обязаны  сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

При кладке зданий каменщики обязаны:

а) размещать кирпич и раствор на перекрытиях  или средствах подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался  проход  шириной не менее 0,6м и не допускался перегруз рабочего настила;

б) применять средства коллективной защиты (ограждения, улавливающие устройства) или пояс предохранительный с канатом страховочным при кладке стен на  высоту до 0,7м от рабочего настила, если за возводимой стеной до поверхности стены  (перекрытия)  расстояние более 1,3м;

в) возводить каждый последующий этаж здания ко после укладки перекрытий над возведенным этажом;

г) заделывать пустоты в плитах до  их  подачи к месту кладки в проектное положение.

5. Каменщики обязаны осуществлять крепление  предохранительного пояса в местах, указанных руководителем работ, при кладке:

а) карнизов,  парапетов, а  также выверке  углов, чистке фасадов, монтаже, демонтаже и очистке защитных козырьков;

б) стен лифтных шахт и других работах, выполняемых вблизи неогражденных перепадов по высоте 1,3м и более;

в) стен толщиной более 0,75м в положении "стоя" на стене.

6. Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в отсутствии  людей в опасной  зоне внизу, вблизи от места работы.

7. При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича,  керамических  камней  и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие  падение груза. Каменщики, осуществляющие строповку груза,  должны иметь удостоверение стропальщиков и выполнять требования "Типовой  инструкции по охране труда для стропальщиков".

8. Во избежание падения перемещаемых краном  поддонов, освободившихся от кирпича, перед их строповкой необходимо увязать их в пакеты.

9. При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных строительных  конструкций  (плит  перекрытия, перемычек, лестничных  маршей, площадок и  других изделий)  каменщики обязаны  находиться  за  пределами опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами. Приближаться к указанным элементам допускается только на расстояние не более 0,5м после того, как они будут опущены над местом установки в проектное положение.

10. Во время приемки элементов сборных строительных конструкций не следует находиться между  принимаемыми элементами конструкций и ближайшим краем наружной стены.

11. Устанавливать элементы  сборных  строительных конструкций следует без толчков и ударов по  смонтированным элементам строительных конструкций.

12. При монтаже перекрытий необходимо раскладывать раствор лопатой с длинной рукояткой. Использовать для этой цели кельму не следует.

13. При  выполнении  работ  по  пробивке  борозд, подгонке кирпича и керамических камней скалыванием каменщики обязаны пользоваться защитными очками.

14. При подаче материалов вручную в котлованы или на нижележащие рабочие места каменщики обязаны применять наклонные желоба с боковыми бортами.  Принимать материалы, спущенные по желобу, следует  после того, как прекращен их спуск. Сбрасывать материалы с высоты не допускается.

15. При работе с растворами с химическими  добавками каменщики обязаны применять средства защиты, предусмотренные технологической картой на выполнение указанных работ.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

16. В случае неисправности поддона с  кирпичом  в момент перемещения его грузоподъемным краном каменщикам необходимо выйти из пределов опасной зоны и подать сигнал  "Стоп"  крановщику.  После этого кирпич должен быть опущен на землю и переложен на исправный поддон.

17. При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом руководителю.

В случае обнаружения оползня грунта или нарушения целостности крепления откосов выемки  каменщики обязаны прекратить кладку фундамента, покинуть рабочее место и сообщить о случившемся руководителю работ.

Требования безопасности по окончании работы

19. По окончании работы каменщики обязаны:

а) убрать со  стены, подмостей и лесов мусор, отходы материалов и инструмент;

б) очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место;

в) привести в порядок и убрать в  предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты;

г) сообщить  руководителю  или  бригадиру  о всех неполадках, возникших во время работы.