СОГЛАСОВАНА 	УТВЕРЖДЕНА
письмом ЦК профсоюза 	постановлением
работников строительства 	Госстроя России
и промышленности строительных 	от 22 ноября 1993г.
материалов России 	№ 18-48
от 2 сентября 1993г.

№ 309-4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКОВ ПО СТАЛЬНЫМ КРОВЛЯМ ТОИ Р-66-08-93

Дата введения 01.01.94

Кровельщики по стальным кровлям  (далее - "кровельщики") при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкции  по  охране труда для работников строительства, строительной индустрии и промышленности строительных  материалов", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования  инструкций  заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого механизированного инструмента, оборудования, технологической оснастки.

Требования безопасности перед началом работы

До начала работы кровельщики обязаны:

а) предъявить удостоверение руководителю о  проверке знаний безопасных методов работ;

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у бригадира  или  руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте.

2. После получения задания у бригадира или руководителя кровельщики обязаны:

а) подготовить  необходимые средства индивидуальной защиты (пояс предохранительный - при работе на высоте; очки защитные - при заточке инструмента, подготовке и очистке поверхности листов кровельной  стали; противошумные вкладыши - при изготовлении звеньев водосточных желобов, колпаков);

б) проверить  рабочее  место  и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;

г) при  работе на крыше проверить целостность обрешетки и стропил, а также наличие ограждения  опасной зоны  вблизи здания в местах производства кровельных работ.

3. Кровельщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

а) отсутствии  на  крыше с уклоном более 20( переносных стремянок или трапов с поперечными планками для упора ног или ограждений по краю перекрытия;

наличии указанных в инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых средств защиты, оборудования и средств механизации неисправностей, при которых не допускается их применение;

в) недостаточной освещенности рабочего места;

г) нарушении целостности обрешетки и стропил. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до  начала работ, а при невозможности сделать это кровельщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю.

Требования безопасности во время работы

4. Производить заготовку и подгонку картин, желобов, водосточных труб и мелких деталей  кровельщики обязаны в мастерских на специальных верстаках, устойчиво и надежно закрученных на полу. Производить заготовку непосредственно на крыше не допускается.

5. При выполнении заготовительных работ  кровельщики обязаны:

а) при  рубке кровельной стали зубилом отрубаемую часть детали направлять таким  образом, чтобы  осколки не могли нанести  повреждения  работникам, находящимся поблизости;

б) обрабатываемую  деталь закрепить в тисках, которые закреплены к верстаку;

в) при удалении с верстака пыли, ржавчины, металлической стружки применять специальные щетки;

г) резку  кровельной стали выполнять специальными ножницами с ручным или механическим приводом, держа руки не ближе 10см от лезвия ножниц;

д) короткие полосы металла или мелкие детали  при резке на ручных ножницах поддерживать клещами.

6. Складировать материалы и заготовки кровельщики обязаны в специально отведенных местах при  соблюдении следующих мер безопасности:

а) кровельная сталь и  картины - плашмя  стопками высотой до 1,5м;

б) жесть, упакованную в ящики, - в штабель  высотой до 1,5м, а упакованную в  рулоны - в  вертикальном положении "на торец";

в) водосточные трубы диаметром до  300мм - в штабель высотой до 3м на подкладках и  прокладках с  концевыми упорами.

7. Проход на крышу кровельщики  обязаны  осуществлять в специально предназначенных для этого местах, оборудованных лестницами, трапами с ограждениями, грузопассажирскими лифтами и т.п.

Подъем и спуск людей на люльках без помощи лебедок, а также  подъем  и  работа на веревочных петлях и вальцах не допускаются.

8. При выполнении работы на крыше с уклоном более 20( кровельщики обязаны применять пояса предохранительные с креплением в местах,  указанных бригадиром или руководителем работ.

9. При  подаче  материалов  на  крышу кровельщики обязаны:

а) подъем кровельных материалов на крышу грузоподъемными кранами производить в специальной таре или прочно увязанными пакетами;

б) размещать  пакеты на крыше в местах, указанных руководителем работ, на специально устроенных настилах с  принятием  мер  для предупреждения их скольжения по скату или сдувания ветром;

в) во  время перерыва в работе инструмент или материалы закреплять или убирать с крыши.

Установку колпаков и зонтов на оголовках  дымовых и вентиляционных труб, а также облицовку слуховых окон кровельщики обязаны выполнять с  подмостей.

Запрещается использовать для этих целей  приставные лестницы.

Навеску  водосточных  труб  и т.п.  следует вести снизу вверх с подвесных подмостей, лесов или люлек.

11. Для переноски и хранения инструментов и  мелких деталей кровельщики обязаны использовать индивидуальные сумки или портативные ручные ящики.  При  переноске  или  перевозке инструмента его режущие и острые части должны быть защищены чехлами.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

12. При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15м/с и более кровельщики обязаны прекратить работы и сообщить об этом бригадиру или руководителю.

13. При возникновении неисправности подмостей, люлек или электроинструмента, а также нарушении  целостности обрешетки или стропил кровельщики должны приостановить работу и сообщить об этом бригадиру иди руководителю работ.

Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы кровельщики обязаны:

а) привести в порядок рабочее место и убрать с кровли строительный мусор, инструмент и другие  посторонние предметы;

б) опустить  люльки вниз и снять рукоятки с лебедок;

в) применяемые в работе электроинструмент и механизмы отключить от электросети;

г) ручной инструмент, приспособления, спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты очистить и убрать в предназначенное для хранения место;

д) обо всех замеченных во время работы неполадках сообщить бригадиру или руководителю.