СОГЛАСОВАНА                                УТВЕРЖДЕНА письмом ЦК профсоюза                   постановлением работников строительства              Госстроя России и промышленности строительных     от 22 ноября 1993г. материалов России                             № 18-48 от 2 сентября 1993г.

№ 309-4

ТИПОВАЯ  ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ РУЧНОЙ СВАРКИ

ТОИ Р-66-20-93

Дата введения 01.01.94

Электросварщики ручной  сварки (далее - "электросварщики") при производстве работ согласно имеющейся квалификации  обязаны выполнять требования безопасности,  изложенные в "Типовой инструкции по охране  труда для  работников строительства, строительной индустрии и промышленности  строительных материалов", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом  строительных  норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций  заводов-изготовителей по эксплуатации сварочного аппарата и другого применяемого  оборудования.

Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы электросварщик обязан:

а) предъявить руководителю удостоверение  о проверке знаний безопасных методов работ;

б) надеть каску, спецодежду, спецобувь  установленного образца;

в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя.

После получения задания  у бригадира или руководителя  электросварщик обязан:

а) подготовить  необходимые средства индивидуальной защиты (при выполнении потолочной сварки -  асбестовые  или брезентовые нарукавники;  при работе лежа-теплые подстилки; при производстве работ  во  влажных помещениях - диэлектрические перчатки, галоши или коврики;  при сварке или резке цветных металлов и сплавов - шланговый противогаз);

б) проверить рабочее место и подходы  к  нему  на соответствие требованиям безопасности;

в) подготовить инструмент,  оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность  и  соответствие  требованиям безопасности;

г) в случае производства сварочных работ в закрытых помещениях или на территории действующего предприятия проверить выполнение требований пожаровзрывобезопасности и вентиляции в зоне работы.

3. Электросварщик  не  должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

а) отсутствии или неисправности защитного щитка, сварочных проводов, электрододержателя, а также средств индивидуальной защиты;

б) отсутствии или неисправности заземления корпуса сварочного трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника;

в) недостаточной освещенности, рабочих мест и подходов к ним;

г) отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3м и более, и оборудованных систем доступа к ним;

д) пожаровзрывоопасных условиях;

е) отсутствии вытяжной вентиляции в случае работы в закрытых помещениях.  Обнаруженные  неисправности  и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ,  а при невозможности сделать это электросварщик обязан сообщить о них бригадиру или руководителю.

Требования безопасности во время работы

4. Электросварщик обязан выполнять работы при соблюдении следующих требований безопасности:

а) место производства работ, а также ниже расположенные места должны быть освобождены  от  горючих  материалов  в  радиусе  не менее 5 м,  а от взрывоопасных материалов и установок - 10 м;

б) при  производстве  электросварочных  работ вне помещений (во время дождя или снегопада)  над  рабочим местом сварщика и местом нахождения сварочного аппарата должен быть установлен навес;

в) электросварочные работы на высоте  должны  выполняться с лесов или подмостей с ограждениями. Запрещается производить работы с приставных лестниц;

г) сварка  должна  осуществляться  с  применением двух проводов, один из которых присоединяется к электрододержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали. Запрещается использовать в  качестве обратного провода сети заземления металлические конструкции зданий,  технологическое  оборудование, трубы  санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и т.п.);

д) сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, сварки или при помощи соединительных муфт с изолирующей оболочкой.  Места соединений должны быть заизолированы; соединение сварочных проводов методом скрутки не допускается;

е) сварочные  провода  должны  прокладывать  так, чтобы их не могли повредить машины и механизмы. Запрещается прокладка проводов рядом с газосварочными шлангами и трубопроводами, расстояние между сварочным проводом  и  трубопроводом кислорода должно быть не менее 0,5 м,  а трубопроводом ацетилена и других горючих газов - 1 м.

5. Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что  кромки  свариваемого  изделия и прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п. При очистке необходимо  пользоваться защитными очками.

Свариваемые детали до начала сварки  должны  быть надежно закреплены. При резке элементов конструкций электросварщик обязан применять меры против случайного падения отрезаемых элементов.

6. Емкости, в которых находились горючие жидкости или кислоты, до начала электросварочных работ должны быть очищены, промыты, просушены с целью  устранения опасной концентрации вредных веществ. Запрещается производить сварку на сосудах, находящихся под давлением. Сварку (резку) свежеокрашенных конструкций и деталей следует производить только после полного высыхания краски.

7. При выполнении электросварочных работ в закрытых емкостях или полостях конструкций электросварщик обязан соблюдать следующие требования безопасности:

а) рабочее место должно быть обеспечено  вытяжной вентиляцией, а в особых случаях сварку следует производить в шланговом противогазе;

б) применять освещение напряжением  не  выше 12В, устанавливая трансформатор вне емкости;

в) работы  необходимо  осуществлять с применением предохранительного пояса с креплением его к  веревке, другой конец которой должен держать страхующий снаружи емкости;

г) электросварочный аппарат должен  иметь  электроблокировку, обеспечивающую автоматическое отключение напряжения холостого хода или ограничение его до напряжения 12В с выдержкой времени не более 0,5 с;

д) сварщик  при  работе  должен пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами, ковриком,  а также изолирующим шлемом.

8. При работе в одном месте нескольких электросварщиков их рабочие места необходимо ограждать светонепроницаемыми щитами из несгораемого материала.

Запрещается одновременная  работа электросварщика и газосварщика (газорезчика) внутри закрытой  емкости или резервуара.

9. Во время перерывов  в  работе  электросварщику запрещается оставлять на рабочем месте электрододержатель, находящийся под  напряжением,  сварочный аппарат необходимо отключать,  а электрододержатель закреплять на специальной подставке или подвеске.  Подключение и отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны осуществляться специальным персоналом через  индивидуальный рубильник.

10. При выполнении работ на действующих  объектах с установленным режимом проведения огневых работ электросварщик обязан выполнять дополнительные  требования инструкций, утвержденных Госгортехнадзором России.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

11. При обнаружении в процессе работы  загораний необходимо работу приостановить и принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо сообщить бригадиру или руководителю работ.

12. В случае возникновения неисправности  сварочного агрегата, сварочных проводов, электрододержателей, защитного щитка или шлема-маски необходимо прекратить работу и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ. Возобновить работу можно только после устранения  всех  неисправностей соответствующим персоналом,

13. В случае возникновения загазованности помещений при отсутствии вытяжной вентиляции работы  необходимо приостановить и проветрить помещение. Работы также должны быть прекращены при выполнении их вне помещений (при возникновении дождя или снегопада).  Работы могут быть возобновлены  только  после прекращения дождя или снегопада или устройства навеса над местом работы электросварщика.

Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы электросварщик обязан:

а) отключить электросварочный аппарат;

б) привести в порядок рабочее место, собрать инструмент,  смотать в бухты сварочные провода и убрать в отведенные для их хранения места;

в) убедиться в отсутствии очагов  загорания,  при их наличии залить водой;

г) обо всех нарушениях  требований  безопасности, имевших  место в процессе выполнения работы,  сообщить бригадиру или руководителю работ.

д) убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить водой;

е) о всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, сообщить  бригадиру или руководителю.